Массажный душ FITSTAR

| Примеры монтажа душевой установки |
| --- |
|  | Колодец насоса Минимальные размеры: длина L = 80 см, ширина B = 80 см Расстояние до поверхности воды = 30 см Следует обязательно предусмотреть приточную и вытяжную вентиляцию, а также систему водоотвода |

| Поз. | Кол. | Наименование | Арт. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажный набор "Арт. № 842 000" |  |
| 1 | 2 | Ввод через стену | 302 100 |
| 2 | 1 | Монтажный корпус выключателя устройства PN | 871 001 |
| 3 | 1 | Колено трубопровода G 1 1/2 внутри / снаружи | 842100 |
| Комплект для присоединения установки "Арт. № 843 000" |  |
| 4 | 1 | Сдвоенный ниппель G 1 1/2 | 704 100 |
| 5 | 1 | Шибер G 1 1/2 | 717 100 |
| 6 | 2 | Наконечник шланга G 1 1/2, NW 38 | 843 100 |
| 7 | 1 | Шланг NW 38 x700 | 041 720 |
| 8 | 4 | Хомут для шланга NW 52 | 041 780 |
| 9 | 1 | Наконечник шланга NW 38, в комплекте с уплотнением и винтами | 725 100 |
| 10 | 1 | Насос 0,5 кВт, переменный ток, потребляемая мощность 0,73 кВт, производительность душа 11 м3/ч | 720 000 |
| 11 | 1 | Наконечник шланга в комплекте с уплотнением и винтами | 726 100 |
| 12 | 1 | Устройство для крепления стояка, комплект: 2 кольца круглого сечения, 3 винта M 6 x 10, 6 винтов M 6 x 12 и упругие шайбы | 843 550 |
| 13 | 1 | Декоративное обрамление устройства для крепления стояка | 843 560 |
| 14 | 1 | Стояк, комплект с напорным душем | 843 700 |
| 15 | 1 | Вкладыш выключателя устройства PN | 871 201 |
| 16 | 1 | Фланцевое кольцо, комплект | 843 650 |
| 17 | 1 | Всасывающая решетка с 2 винтами M 5 x 35 | 843 200 |
| 18 | 1 | Устройство выключения PN | 731 101 |
| Сохраняется право на технические изменения |

| Инструкция по монтажу |
| --- |
| 1. Рекомендуется установить насосный агрегат массажной установки таким образом, чтобы соединение между насосом и элементами арматуры было, насколько это возможно, коротким. В любом случае следует обеспечить монтаж насосного агрегата таким образом, чтобы его ось проходила в горизонтальном направлении. |
| На месте расположения насоса температура окружающей среды не должна превышать 40 °С. Так как насосный агрегат в серийном исполнении не является самовсасывающим, он должен находиться ниже уровня зеркала воды. В любое время должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к насосу и запорному органу. В колодце насоса следует обязательно предусмотреть приточную и вытяжную вентиляцию, а также водоотвод на уровне пола. |
| 2. Установка в серийном исполнении поставляется с необходимыми соединительными элементами. Монтажный набор рассчитан на бетонную стену толщиной 24 см. Монтаж должен производиться таким образом, чтобы центр всасывающего отверстия находился ниже уровня зеркала воды на расстоянии не менее 25 см. Ввод через стену для напорной стороны может быть выполнен в потолке обходного коридора бассейна или колодца насоса, причем максимальное расстояние от края бассейна составляет 30 см, в этом случае насос может быть установлен в поперечном положении и на напорной стороне соединен с трубопроводом посредством колена трубопровода R 1 1/2" внутри, R 1 1/2" снаружи (см. рис. 1). Если ввод через стену производится в самой стене бассейна, колено трубопровода монтируют на напорной стороне, а насос устанавливают непосредственно за всасывающей стороной (см. рис. 2). Монтажный набор выключателя PN вставляется над всасывающей конструкцией. После выполнения строительных работ и очистки места установки от возможных остатков раствора монтируют набор соединительных элементов для подключения. |
| На стороне бассейна: |
| Всасывающая сторона: | Укрепить фланцевое кольцо посредством 6 винтов на вводе через стену. Укрепить на фланцевом кольце всасывающее сито посредством 2 винтов. |
| Напорная сторона: | Устройство крепления стояка укрепить в месте ввода через стену посредством 6 винтов, пружинящих колец и 2 колец круглого сечения. Надвинуть на стояк розетку. Вставить стояк в устройство крепления (гнездо для кольца круглого сечения) и укрепить посредством 3 винтов и предусмотренных для них резьбовых отверстий. Вставить стояк в устройство крепления на такую глубину, чтобы 3 винта оказались в предусмотренных для них пазах стояка. |
| Провести шланг выключателя PN через встраиваемый корпус (в колодец насоса или обходной коридор бассейна). Укрепить выключатель с платой на встраиваемом корпусе посредством 6 винтов. |
| Сторона колодца: |
| Всасывающая сторона: |
| Исполнение 1: | Выполнить уплотнение сдвоенного ниппеля во всасывающей конструкции. Выполнить уплотнение колена трубопровода и шибера с наконечником шланга. Надвинуть на наконечник шланг с крепежными хомутами. Вставить всасывающий штуцер насоса в шланг и затянуть крепежные хомуты. |
| Исполнение 2: | Как исполнение 1, но без колена трубопровода. |

Надвинуть крепежные хомуты на наконечник шланга и наконечник насоса и затянуть.

Подключить шланг выключателя PN к устройству PN.

3. Электрическое соединение выполнить на месте установки. Для насоса мощностью 0,5 кВт необходим питающий кабель 3 x 1,5 мм2. Предусмотреть инерционный предохранитель 10 A. В любом случае должен быть установлен автомат защитного отключения в соответствии с VDE 010013 N, номинальный ток 30 мА.

Установка устройства PN:

Максимальное удаление устройства PN от выключателя PN составляет 20 м. Следует обеспечить прокладку шланга PN без перегибов. "Пневматический распределительный ящик следует устанавливать в сухом помещении".

Для защиты насоса в пневматическое устройство встроен предохранитель 4 AT. Должна быть настроена чувствительность к давлению воздуха пневматического устройства (винт с головкой с крестовым шлицем на реле давления воздуха, см. указание по монтажу пневматического устройства).

Ввертывание: чувствительность устройства повышается. Вывертывание: чувствительность устройства понижается.

Внимание: все бронзовые монтажные детали следует присоединить к электрическому защитному проводу (замкнутая линия потенциала). При монтаже установки следует обязательно соблюдать предписания VDE и местных органов электроснабжения. Монтаж должен выполнять только электрик, имеющий допуск к проведению соответствующих работ.

4. Ввод в эксплуатацию Установку вводить в эксплуатацию только при наполненном бассейне. Ни в коем случае не допускается сухой ход насоса. 1. Открыть шибер. Включить установку и проверить на герметичность. 2. Проверить шланговые соединения в рабочем состоянии. Из-за разности температур может потребовать подтягивание шланговых хомутов.

5. Бассейн под открытым небом в зимний период. Насос должен быть обязательно опорожнен. Закрыть шибер путем завертывания и открыть резьбовую пробку для опорожнения, расположенную на корпусе насоса.

6. Поиск возможных неисправностей: Установка не обеспечивает необходимой производительности. Неправильное направление вращения насоса. Недостаточно высокий уровень зеркала воды. Насос засасывает воздух. Не полностью открыт шибер. Нарушение герметичности всасывающего трубопровода. Засорен всасывающий трубопровод (листья деревьев и т.д.). При отсутствии явных причин следует обратиться сервисный пункт.

7. Сохраняется право на технические изменения.