# Технический паспорт

подводный пылесос «SWIM VAC»

Фирма «НОВУМ» поздравляет Вас с покупкой нового прибора уборки для Вашего бассейна!

Подготовка бассейна к уборке

Перед использованием прибора SWIM VAC необходимо:

- проверить значение хлора и ph воды бассейна

- очистить стенки бассейна при помощи щетки (грязь можно спокойно пускать на дно)

- проверить чистоту фильтра и волосоловки

Монтаж

Проверить комплектность оборудования согласно приложенному рисунку (рис. 1).

Подключение прибора SWIM VAC осуществляется через:

- шайбу «Скимвак» Вашего скиммера или

- дюзу бассейна, которая предусмотрена с переключением на всасывание или стеновой проход, специально заложенного для пылесоса или

- другие подключение всаса от фильтровальной установки.

( на рис. 6 изображено подключение через дюзу при использовании переходного кольца в случае нестыковки диаметров)

Уход и очистка

Этот прибор не требует особенного ухода. Просим соблюдать следующие пункты:

- клапан привода всегда должен быть свободно подвижный и не блокирован загрязнениями

- всасывающая головка не должна быть изношена. Если на нем больше не видны зубы, просим заменить его

- для очистки вентилей их необходимо открывать рукой

Мы советуем оставить прибор постоянно в бассейне. При хранение вне бассейна не следует оборачивать аппарат шлангом. Шланг не следует сильно изгибать. При хранении защищаете прибор от постоянного солнечного излучения.

Проблемы и решения

Если Вы не довольны работы SWIM VAC, просим сначала проверите следующие пункты:

- фильтр чистый и всасывает нормально ?

- клапан и вентили SWIM VAC не имеют загрязнении ?

- всасывающий шланг целый, без дырок ?

Если прибор не двигается, следует проверить следующее:

- закрыт  ли донный сток и все скиммеры кроме того, где подключен прибор ?

- нет ли загрязнения фильтра или волосоловки ?

- не попали ли вещи в приводной клапан ?

Возможно, что Ваш фильтр слишком слабый - при мощности меньше 6 м3/час. Консультируйтесь у специалиста для решения проблемы.

Если SWIM VAC двигается на одном и том же месте:

- проверьте все дюзы

- шланг должен свободно лежать в воде

Гарантия

Гарантийный срок - 1 год с даты продажи, отмеченной штампом и подписью продавца на заводском руководстве по эксплуатации.

Кроме того изготовитель несет гарантию на неисправности при изготовлении - 3 года.

Эта особенная гарантия предоставляется покупателю после проверки дефекта изготовителем.

Дополнительные условия гарантии:

- Гарантия ограничивается на замене поврежденных частей.

- Замена частей не удлиняет гарантийный срок

- Гарантия не распространяется на части, теряющие цвет из-за облучения солнцем или использовании химикатов для бассейна.

- Гарантия потеряется при попытке ремонта силами покупателя или использовании в не подходящих для применения бассейнах.

Изменение поверхности или появление трещин из-за неправильного использования химикатов не подлежит гарантии.

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………

М.П.