# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРОТИВОТОК  SWIM TEC

ПРОТИВОТОК  SWIM TEC

1. МОНТАЖ

Монтаж установки противотока возможен в бассейнах любых видов и размеров.

В зависимости от технических и конструктивных особенностей насос может быть смонтирован непосредственно у монтажного блока в виде компактной или раздельной конструкции (с соответствующими комплектующими). При компактной конструкции достигается наилучшая мощность.

Для устранения слишком больших потерь давления во всасывающем трубопроводе расстояние не должно превышать 20 м. При этом надо учитывать, что трубопроводы  надо прокладывать насколько это возможно прямолинейно и горизонтально, с закруглениями (не применять никаких углов).

Насос не самовсасывающий, поэтому он всегда должен  устанавливаться ниже уровня воды. Однако он должен быть всегда легко доступен для возможного контроля и технических работ, а также монтироваться на хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать образования конденсатной воды и обеспечить охлаждение мотора. Чтобы избежать возможного перегрева внутри насоса, необходимо предусмотреть сток воды по трубе с диаметром около 100 мм, а также обратный клапан.

2. МОНТАЖ УСТАНОВКИ

2а. УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО БЛОКА (рис. 1 – рис. 2)

Монтажные блоки (50-52) пригодны для бетонных бассейнов, бассейнов с пленкой или готовых бассейнов. В обоих последних случаях необходимо для правильного монтажа использовать соответствующие узлы комплекта для готовых бассейнов.

Если сначала устанавливается только монтажный блок, то надо учитывать следующие возможности подсоединения насоса:

| (рис. 3) | Насос компактной конструкции | Установка противотока |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (рис. 4) | Насос раздельной конструкции | Установка противотока | Установка противотока, два потока |

Монтажный блок устанавливается таким образом, чтобы оба отверстия для обжимных уплотнителей PG 16 (53) находились в верхней части, так чтобы  центр форсунки находился примерно на 30 см ниже уровня воды (рис. 1).

Если установка монтируется не сразу, то водонепроницаемость монтажного блока может быть достигнута следующим образом (рис. 1): вставить уплотнитель (54) в соединительный фланец (66) и обе части закрепить в монтажном блоке с помощью 6 гаек М8 (47) и прилагаемых к ним подкладных шайб. В основания с резьбой PG 16 установить 2 уплотнителя заглушек (84) с соответствующими обжимными уплотнителями (53). Вставить 2 заглушки RG 2” (63) в соединительный фланец (66). Резьбовые заглушки RG 2” должны быть обмотаны тефлоном (83). Для устранения возможности проникновения внутрь монтажного блока, устанавливается соответствующая  защитная крышка  (81) с  помощью придаваемых к ней винтов (82).

При конструкции бассейна с опалубкой стенки толщиной 24 см  монтажный блок устанавливается в соответствии с представленным рисунком.

2б. МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПРИ КОМПАКТНОЙ КОНСТРУКЦИИ (рис. 3)

По окончании строительства плавательного бассейна монтажный блок (50 – 52) тщательно прочищается. Арматура поставляется со всеми необходимыми соединительными узлами. Вложить уплотнитель фланца (54) в крышку насоса и обе части изнутри крепко привинтить на монтажный блок с помощью 6 гаек М8 с подкладными шайбами. Напорную и всасывающую трубу

(46) привинтить к крышке насоса. Потом с внутренней стороны бассейна всасывающие трубопроводы (18) и шланги FN продвигаются через отверстия обжимных уплотнителей и одновременно арматура устанавливается у монтажного блока, причем она продвигается над напорной трубой (46), вплоть до

- 2  -

стенки плавательного бассейна. Со стороны насоса над шлангами (18) и (33) сдвигаются обжимные винтовые соединения PG 16 (53) со своими соответствующими уплотнителями. До закрепления обжимных винтовых соединений надо слегка потянуть за шланги, чтобы устранить их изгиб внутри монтажного блока. PN- шланг (33) подводится к PN- схеме (схеме пневматики) и крепится в проходе стены. На конце всасывающей трубы (18) монтируется всасывающий вентиль для всасывания воздуха (29), который конструктивно выполнен так, что может крепиться на стене выше уровня воды. Арматура крепится 4 винтами у монтажного блока, в зависимости от толщины штукатурки, потому что монтаж позволяет производить выравнивание от 0 до 70 мм. Для установок с монтажной насадкой из V4A напорная труба (45) должна быть вывинчена на 10 мм, чтобы достичь 70 мм. В заключение мы устанавливаем на переднюю плату арматуры накладную панель (31 – 57-67), используя 4 винта.

Монтаж ручек (30 – 55) должен производиться до установки накладной панели (31 – 57). Для этого надо 3 держателя ручки пропустить через шлицы накладной панели и укрепить с помощью 3 винтов и 3 подкладных шайб на передней плате. Потом накладная панель подвигается к передней плате и закрепляется.

2с. МОНТАЖ УСТАНОВКИ С НАСОСОМ  РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (рис. 4)

По окончании строительства плавательного бассейна монтажный блок (50-52) тщательно прочищается. Арматура поставляется со всеми необходимыми соединительными узлами. Положить уплотнитель фланца насоса (54) на фланец насоса и обе части плотно привинтить с внутренней стороны с помощью соответствующих 6 гаек и придаваемых винтов на монтажный блок (смотри рис. 4).

Привинтить всасывающую и напорную трубу (46) на фланец насоса. Если возможен подход к монтажному блоку сзади, то провести шланг отсоса воздуха (18) и PN- шланги (33) от внутренней части плавательного бассейна через отверстия обжимных резьбовых соединений PG 16 и одновременно установить арматуру путем сдвига над напорной трубой (46), до стенки плавательного бассейна. Потом мы с задней стенки сдвигаем оба обжимных резьбовых  соединения PG 16 (53) с соответствующими уплотнителями на шланги (18) и (33). Прежде чем укрепить обжимные резьбовые соединения (53), слегка потянуть за  шланги, чтобы устранить их изгиб внутри монтажного блока. PN- шланг (33) подводится к PN- схеме и крепится в стенном проходе. На конце всасывающей трубы (18) для всасывания воздуха монтируется всасывающий клапан (29), который сконструирован таким образом, что он может быть укреплен на стене выше уровня воды.

Если с задней стороны подход невозможен, то шланги всасывания воздуха (18) и PN (33) уплотняются с внутренней стороны монтажной насадки, причем, обжимные резьбовые соединения PG 16 (53) сдвигаются со своими соответствующими уплотнениями над шлангами всасывания воздуха и PN, а шланги пропускаются через отверстия обжимных резьбовых соединений PG 16 и защитных шлангов (смонтированных ранее, во время установки монтажного блока - смотри рис. 4). Затем выдвигаем арматуру до тех пор, пока она не коснется напорной трубы (46). Прежде чем укреплять обжимные резьбовые соединения, протягиваются шланги, причем, надо оставить для  крепления обжимных резьбовых соединений  только минимально необходимую длину, чтобы устранить возможность перегибания шлангов (18) и (33), когда арматура полностью будет вдвинута в монтажную насадку. PN- шланг (33) подводится к PN- схеме и монтируется в стенном проходе. На конце всасываемого трубопровода (18) монтируется всасывающий клапан для всасывания воздуха (29).

Арматура крепится 4 винтами у монтажной насадки, в зависимости от  толщины штукатурки, так как монтаж  позволяет производить выравнивание от 0 до 70 мм (для установок с монтажным блоком из V4A напорная труба (46) должна быть вывинчена на 10 мм, чтобы достичь размера 70 мм). В заключение накладная панель (31-57-67) монтируется на переднюю плату арматуры с помощью 4 винтов.

Монтаж ручек (30 – 55) должен производиться до установки накладной панели (31 – 57). Для этого 3 держателя ручки нужно пропустить через шлицы накладной панели и укрепить на передней плате с помощью 3 винтов и 3 подкладных шайб. Потом накладная панель сдвигается к передней плате и закрепляется.

ПВХ- трубопровод склеивается с соединительным фланцем и прокладывается до места установки насоса. Для возможных работ по техническому обслуживанию рекомендуется установка вентилей.

Насос крепится на полу горизонтально с помощью амортизаторов. Оба соединения на крышке насоса подключаются к трубопроводам монтажного блока.

- 3  -

2d. МОНТАЖ УСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ ИЗ ПЛЕНКИ

Для монтажа установки в бассейне из пленки применяется соответствующий набор комплектующих, который состоит из фланца и уплотнителей. Монтаж установки производится в соответствии с вышеприведенным описанием.

2е. МОНТАЖ УСТАНОВКИ В ГОТОВОМ БАССЕЙНЕ

Для монтажа установки в готовом бассейне применяется соответствующий набор комплектующих, который состоит из фланца и уплотнителей. Монтаж установки производится в соответствии с вышеприведенным описанием.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

При подключении электропитания необходимо учитывать действующие в каждой стране правила обеспечения электробезопасности.

Монтаж должен проводиться квалифицированным, допущенным к работам электромонтажником. Сначала необходимо проверить, соответствует ли напряжение в сети данным, приведенным на типовом шильдике насоса. Для насоса 3,3 кВт применяется соединительный кабель 5 х 4 мм2 , для насоса 2, 6 кВт применяется соединительный кабель 5 х 2,5 мм2, для насоса 1,5 кВт – соединительный кабель 3 х 2,5 мм2

Для защиты устанавливаются  предохранители на 16 А. Также необходим дифференциальный коммутатор 25/ 0,03 А (30 мА).

Коммутационный шкаф поставляется со следующими блоками: термореле для защиты мотора, которое должно быть правильно отрегулировано в зависимости от потребления насоса; защита, реле и PN- коммутатор. Коммутационный шкаф должен монтироваться в сухом помещении, а расстояние до PN- кнопки, которая находится у арматуры, должно быть не более 20 м. Необходимо обратить внимание на то, чтобы PN- шланг был проложен без изгибов. В зависимости от расстояния должна быть отрегулирована с помощью регулировочного винта чувствительность PN- коммутатора. Далее должно быть проверено направление вращения насоса, которое должно совпадать с направлением, указанным на кожухе мотора

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Арматура установки противотока содержит все элементы управления. Установка включается и выключается нажатием пальца на пневматический коммутатор (СТАРТ – СТОП). Регулятор воздуха путем поворота дает возможность подвода воздуха к водяной струе благодаря эффекту Venturi. Этот регулятор одновременно выполняет функцию обратного вентиля, если подсоединяется массажный шланг. Форсунка может переставляться в любом направлении. Вращением форсунки регулируется сила водяной струи.

Массажный шланг (комплектующие) непосредственно вставляется в форсунку. Шлиц шланга должен совпадать с цапфой внутри арматуры, и при легком повороте направо шланг фиксируется.

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После проведения вышеназванных операций установка может быть введена в эксплуатацию при уровне воды примерно 30 см выше входа форсунки. НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ НАСОС РАБОТАЛ БЕЗ ВОДЫ. Поэтому вентили напорного и всасывающего трубопровода должны быть открыты, если они имеются.

- Ввод в эксплуатацию нажатием пневматического коммутатора

- Контроль регулирования смеси воды и воздуха

- Проверка регулирования количества (полностью завернуть форсунку и проверить установку на плотность)

- Проверка перестановки форсунки.

6. КОНСЕРВАЦИЯ

Если насос некоторое время не эксплуатируется, то из него необходимо выпустить воду. Это относится, прежде всего, к тем странам, где есть опасность замораживания. Для этого вентили напорного и всасывающего трубопроводов должны быть закрыты. В заключение надо открыть сливной винт на кожухе насоса.

При установках компактной конструкции, прежде чем опустошать насос, надо сначала слить воду в бассейне до уровня ниже отверстия всасывания.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ |
| --- | --- | --- |
| Мощность установки недостаточна | Неправильное направление вращения мотора | Проверить направление вращения мотора |
|  | Насос всасывает воздух | Уровень воды низок. Всасывающий трубопровод неплотный |
|  | Насос засорен (листья и т.д.) | Прочистить |
|  | Если не удается выяснить причину, вызывать сервисную службу |  |
| Насос не может быть включен или слишком легко включает и выключает. | Неправильно установлена чувствительность пневматического коммутатора | Отрегулировать чувствительность пневматической схемы |
|  | Шланг пневматики зажат или перекручен | Проверить |
| Термозащита мотора отключается | Неправильная настройка защитного коммутатора мотора | Проверить регулировку защитного коммутатора мотора. Номинальный ток мотора и характеристики местной электросети должны соответствовать настройке защитного коммутатора мотора. |
|  | Мотор перегревается | Охладить мотор и повторно включить |
|  | Выпала фаза | Проверить предохранители |
| Дифференциальный коммутатор отключается |  | Установку должен непременно проверить электромонтер |
| Недостаточное смешивание вода- воздух | Неисправен шланг всасывания воздуха | Проверить |

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи : ………………….

М.П.