# Технический паспорт

уборочного робота Sweepy

Высокотехничные уборочные роботы Sweepy изготавливаются из высококачественных материалов и подвергаются строжайшему техническому контролю.

Каждый прибор проходит широкие тесты на стенде и во время окончательного контроля. Робот в будущем будет облегчать очистку Вашего бассейна, и с минимальной затратой времени у Вас будет чистый плавательный бассейн.

Указания

Правильный уход при использовании Вашего уборочного робота - это гарантия для наилучшего эффекта по очистке и долгого срока службы прибора. Никогда не используйте Ваш робот для основательной очистки или основной весенней уборки Вашего бассейна. Прибор предназначен для уборки обычных загрязнений во время пользования бассейном в течении года. Прибор  не может совместить правильную фильтрацию и химическую водообработку.

При получении робота просим Вас сразу сообщать об обнаруженных транспортных  повреждениях.

Мы рекомендуем использовать робот с розеткой, которая имеет защиту предохранительный автомат на 30 мА.

Запуск робота

Поднять робот с транспортной тележкой и опустить его в воду. Обратить особенное внимание на удаление воздуха из прибора и из резиновых щеток. При необходимости  прибор в воде и выжимайте резину. Только тогда прибор медленно отпускайте на пол Вашего бассейна. При необходимости повторите удаление воздуха. Стартуете прибор только в том случае, если он находится на полу или на дне бассейна.

Никогда не включайте прибор вне воды, иначе насосный двигатель выйдет из строя - на этот дефект гарантия не распространяется.

Установите транспортную тележку как минимум на 3,5 м от края бассейна, и закрепите ее на полу для предохранения от падения в воду. Только потом соедините  управление с правильно заземленной розеткой на 220 В (евророзетка).

За последствия неправильной установки, спуска или ненормативного состояния

электропроводов мы ответственности не несем.

- Включайте прибор главным включателем (1).

- Переключите включатель автоматики (3) на режим “Automatik”.

- Включите стартовую кнопку (2). Робот начнет работать по заложенной программе очистки. Во время работы программы робот будет двигаться по всему дну бассейна в соответствии с программированным режимом. По прибытии к краю бассейна, робот повернет через непродолжительное время.

Ваш прибор может работать в двух скоростях. Переключатель находится у основания ящика

управления электроникой. Вы можете выбирать две точки:

- Большая рабочая скорость (нормальная скорость).

- Медленная рабочая скорость (скорость при очень загрязненном бассейне).

Ручной режим

- Переключайте кнопку (3) на символ “HAND” (ручной).  Переключателем (5) поставьте робот в

режим “вперед” или “назад”. В среднем положении привод выключен, только насос работает.

- С помощью кнопки (4) Вы управляете роботом по направлению: он едет налево или направо,

после того, как Вы отпускаете кнопку.

При помощи ручного режима Вы достигаете специальное желаемое место  в вашем бассейне.

В ящике управления имеется 8 программ

| PROG | GRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С помощью включателей 5, 6, 7 и 8  вы устанавливаете необходимое рабочее время:

| 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | OFF | OFF | OFF | ¾ Std |
| OFF | ON | OFF | OFF | 1.5 Std |
| OFF | OFF | ON | OFF | 3 Std |

Спуск робота - 6 возможностей

Следующими указаниями  мы хотим обеспечить самый удачный возможный вариант:

- Пускайте робота в воду на длинной стороне бассейна.

- Обратите внимание, чтобы прибор находился на расстоянии как минимум в 1,5 м от

торцевой стороны бассейна.

- Потом управляйте роботом в ручном режиме в указанную позицию.

- Только потом включайте робота в автоматический режим .

- Проверьте результат при всех заданных исходных позициях и выбирайте в будущем

самую удачную.

Прибор останавливается после окончания программы. Вы можете вынимать его из

бассейна по истечении 15 минут на охлаждение. Если после окончания автоматической

программы в некоторых местах бассейна еще остается необходимость уборки, прибор

может быть направлен туда в ручном режиме.

Неисправности / Тест

- Робот не лежит ровно на полу и плохо чистит:

В приборе или на резиновых валиках  еще остался воздух, удалить  его. При соленой воде

может быть необходим дополнительный вес.

- Робот не поднимается на стенках:

Фильтрующий мешок, резиновый профиль или приводные валики загрязненные или

изношенные. Почистите загрязненные части. Даже невидное отложение (водоросли, бактерии)

могут привести к скольжению прибора на вертикальных площадях. Поэтому чистите почаще.

При больших проблемах с водорослями  регулярно добавляйте  средство типа альгецида.

При особенно гладких стенках можно увеличивать всплывающие свойства с помощью

удаления одного из весов, находящихся в приборе.

В общем, прибор так запрограммирован, что прежде всего чистится дно бассейна, так как

здесь находится больше всего грязи.

- При команде “поворачивать” прибор не меняет направления:

Находящийся в нижней части робота крючок поворота заблокирован грязью, камнями  или

подобным. Проверьте.

- Фильтровальная мощность недостаточна:

Проверьте целостность и правильность закрепления фильтра клипами. Замените при поломках

фильтра фильтрующий мешок. Употребляйте только заводские фильтрующие мешки.

Робот должен удалять загрязнение на площадях бассейна. За очистку воды в бассейне

отвечает Ваша фильтровальная установка.

Грубые загрязнения, как дерево, строительный мусор, бумага и т.д., следует удалить до

применения робота с помощью сетки.

Уход за прибором

1 - После окончания работы робот должен охлаждаться в течении минимум 15 минут в воде.

После этого можно его вынимать и ставить на тележку. Вода может вытекать.

2 - Удалите сразу грубые загрязнения с

резиновых валиков, чтобы оставался максимальный эффект присасывания.

3 - Употребляйте только запчасти завода-изготовителя согласно приложенному к Вашему

прибору списку.

4 - Ремонт электроники должна осуществлять только авторизованная мастерская.

При грозах прибор следует хранить в помещении. Он не должен оставаться в воде.

Неисправности, которые возникают вследствие нарушения этого указания не признаются как

гарантийные.

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………

М.П.