# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Озомат – Юниор  фильтровальной установкой

### Инструкция по запуску

Указания:

Электрическое подключение и ввод оборудования в эксплуатацию должно производиться только квалифицированным специалистом. Соблюдение действующих правил электробезопасности является обязанностью пользователя. При монтаже следует предусмотреть защиту оборудования от перегрузки и установку устройства защитного отключения с током утечки 30 мА.

Управление фильтровальной установкой и установкой «Озомат» осуществляется через программу времени (таймер от «НОВУМ», пультом управления LC/PC, теплообменник PW).

Перед пуском открыть все вентили и заполнить оборудование водой. Шестиходовой вентиль поставить на фильтрацию, вентиль байпаса открыть на 2/3 .

Включить установку «Озомат» и медленно закрывать регулятор давления инжектора, пока стрелка манометра находится в зеленом поле.

Озоновая смесь должна полностью заполнить реактор. Медленно открывать регулятор байпас.

В процессе эксплуатации установки «Озомат» необходимо периодическое использование химреагентов, содержащих активный кислород.

Регулировать производительность озона в зависимости от нагрузки бассейна следует так, чтобы не было запаха озона. Если чувствуется запах, мощность превышает необходимое значение и ее необходимо снизить.

# Монтажная схема для установки Озомат – Юниор от «НОВУМ»

(трубы и вентили не входят в комплект поставки)

Регулирующий вентиль 1  регулирует проток воды в реакторе. Он регулируется таким образом, чтобы нижний уровень воды в трубе был около 10 см.

Регулирующий вентиль 2  регулирует значение на вакуумметре – необходимо установить стрелку в область зеленого поля. Только тогда дозируется достаточно озона. Минимальная концентрация озона 85%.

Регулирующий вентиль 3  регулирует давление на провод инжектора.

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………

М.П.