# Технический паспорт

противоточного оборудования “БАДУ-ДЖЕТ”

1. Монтаж

1. Выбрать место для монтажа и подготовить его в соответствии с рис.7. Если оборудование      используется для незаглубленных сборных бассейнов, то необходим комплект  с телескопической подставкой.

2. Проверить наличие всех деталей.

3. Поставить блок в конечное положение и отметить отверстие для установки  латунных.

4. Убрать блок и просверлить дрелью отверстия диаметром 10 мм.

5. Вставить латунный дюбель (1), накрутить (2) (см. рис.2).

6. Надеть блок на (2) и крепить при помощи болтов (4), зубчатых шайб(3) и шайб (5).

7. С помощью устройства (10) регулируется расстояние между корпусом и краем бассейна.      Это придает блоку дополнительную стабильность.

8. Шланг 14 мм (6) для подачи воздуха надеть на конус  и крепить хомутом (7) (см. рис.2) внутри корпуса.

9. Пластмассовый шланг 9 мм (8) присоединить аналогично (см. рис.2).

10. Перед электрическим подключением соблюдать указания раздела 3.

2. Заполнение насоса водой

1а. Модели “Свинг” и “Акцион”

Удалить красную пробку и заполнить водой до всасывающего провода (примерно 5 литров).

1b. “Импульс”

Надеть массажный шланг. Подключить простой шланг (например  садовый) на массажную дюзу. Открыть кран для выпуска воздуха и залить насос водой. Необходимо тщательно удалить весь воздух. Когда вода выйдет из  крана, закрыть его и убрать шланг.

1с. Вставить обычный шланг в дюзу, закрыть остальное отверстие рукой. Открыть кран  выпуска воздуха и заполнить насос водой. Когда вода  выйдет из крана, закрыть его и убрать шланг.

2. Ненадолго включить насос. Проверить направление вращения. Соблюдать   стрелку на насосе.

- Смонтировать корпус.

- Электрическое подключение

Подключение должен производить специалист. Все приборы должны находиться в сухом месте ( в отдельной шахте или min 3,5 м от края бассейна).

1. Убедиться, что установленное значение на реле защиты двигателя идентично с указанным значением на типовой доске ( кроме серии “стандарт”, там защита встроена в двигатель).

- Подключение производить по схемам 3, 4, 5.

3. При запуске необходимо проверить направление вращения. При неправильном направлении поменять фазы.

4. Рама из нержавеющей стали должна быть заземлена. Место подключения предусмотрено на раме.

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………...

М.П.