#### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

| MTH Специальный фильтр IS 6, IS 12 |
| --- |
| Специальный фильтр для плавательных бассейнов с объемом до 30 м3 (60 м3) с циркуляционным насосом (готовый к подключению к розетке электрической сети с кабелем и встроенным устройством защиты от перегрузки). |
| Объем поставки: | Фильтрующая часть – корпус фильтра с раздельным внутренним корпусом и скиммером, циркуляционный насос в пластмассовом корпусе, корзина фильтра предварительной очистки, вспомогательный элемент насоса, присоединительный диск для очистки дна бассейна. |

| Тип: | Специальный фильтр IS 6 (IS 12) |
| --- | --- |
| Система фильтрации: | Специальный фильтрующий патрон |
| Фильтрующая поверхность: | 1,5 м2 |
| Производительность циркуляции: | 5 м3/ч, максимальная высота подачи: Hmax = 2 м вод. ст. |
|  | (8-10 м3/ч, максимальная высота подачи: Hmax = 4 м вод. ст.) |
| Электрическое присоединение: | 230 В, ~ 50 Гц |
| Потребляемая мощность: | 140 Вт (220 Вт) |

|  | Очистка фильтрующего вкладыша |
| --- | --- |
|  | Очистка дна бассейна, хранение в зимний период |
| Очистка фильтрующего вкладыша |  |  | Хранение в зимний период |  |
| Слабой струей воды промыть отдельные складки фильтрующей поверхности. Фильтрующий патрон можно очищать лишь несколько раз, так как материал садится (закупоривается). Очистка дна Смонтировать донный очиститель и установить в бассейн. Присоединительный диск донного очистителя 01 (не перепутать диск с открытым штуцером с вспомогательным элементом насоса) со шлангом присоединить при работающем насосе к возвратному соплу и наполнить шланг донного очистителя водой. Процесс наполнения закончен, если из сопла донного очистителя больше не выходят пузырьки воздуха. Присоединительный диск донного очистителя при работающем насосе насадить на скиммер. Присоединительный диск донного очистителя удерживается за счет подсоса работающим насосом. Для выполнения очистки плавательного бассейна медленно перемещать донный очиститель по дну и стенам бассейна. | После завершения процесс отсоса выключить насос и снять присоединительный диск донного очистителя. В заключение, удалить или очистить фильтрующий вкладыш. Указание: Если донный очиститель не выполняет всасывание: 1. Нарушение герметичности всасывающего шланга (имеется отверстие). 2. Нарушение герметичности соединения муфты со шлангом (не относится к шлангам со сформированной муфтой). 3. В корпусе фильтра находится воздух. Устранение: Установить присоединительный диск донного очистителя 01, выключить насос и слегка приподнять присоединительный диск донного очистителя. Воздух выходит. Опять установить на место присоединительный диск и включить насос. 4. Значительное загрязнение фильтрующего патрона. | Указание: Засасываемая со дна грязь проходит через фильтрующий элемент. Очень мелкие частички, коллоидные загрязнения и отложения водорослей не могут быть отфильтрованы чисто механическими методами фильтрации. Поэтому органические загрязнения и водоросли должны подвергаться окислению перед выполнением очистки дна путем воздействия достаточного количества эффективного содержащего хлор средства для обработки воды (ударное хлорирование). Загрязнения, которые проходят через фильтр, должны быть удалены соответствующим образом. Ремонт электрического оборудования При обнаружении электрических дефектов обращайтесь в уполномоченную организацию по торговле товарами для плавательных бассейнов или непосредственно к нам (адрес указан в настоящей инструкции по эксплуатации). При повреждении присоединительного кабеля или штекера обратитесь в имеющую полномочие специализированную электротехническую организацию или к нам для замены комплектного кабеля со штекером, часть № 12, IS 6 или IS 12 (см. технический чертеж). | Для фильтров IS 6 (IS 12) отсутствуют проблемы хранения в зимний период. Просто в конце сезона вынуть фильтр из воды, удалить из него воду и поместить в помещение для хранения. При этом следует удалить также скиммер, корзину фильтра предварительной очистки и внутренний корпус фильтра. Удалить из бассейна фильтрующую установку. Это выполняется следующим образом: Отвинтить дистанционные прокладки от задней стенки, оттянуть присоски путем притягивания язычков. Вынуть фильтрующую установку из воды и удалить из нее воду. Отделить насосную часть и фильтрующую часть и поместить в помещение для хранения. Примечание Фильтрующие вкладыши являются устойчивыми к воздействию хлора. Циркуляционный насос, а также все другие части фильтра для плавательного бассейна выполнены из устойчивой к воздействию хлора пластмассы. Поэтому содержащие хлор средства для предотвращения развития водорослей могут добавляться с помощью скиммера. Скиммер 03 хранить только в положении стоя (не в положении лежа), так как иначе он теряет круглую форму. |  |

| монтаж, ввод в эксплуатацию |
| --- |
| Замена фильтрующего вкладыша · ежедневная длительность эксплуатации |
| Монтаж | Ввод в эксплуатацию |  | Замена фильтрующего вкладыша |
| Соединить корпус насоса 10 с корпусом фильтра 09. Это выполняется путем вставления двух труб 10.3 в корпусе насоса в муфты труб в корпусе фильтра. Зафиксировать крепежными винтами. Шаровые сопла установить таким образом, чтобы втягиваемый поток проходил параллельно стенке бассейна. Дистанционные прокладки 11, которые надвинуты на трубы корпуса насоса, повернуть в сторону от корпуса насоса. Погрузить корпус фильтра боком в воду бассейна и наполнить водой. Корпус насоса навесить на краю бассейна таким образом, чтобы поручень перил находился между корпусом фильтра и системой труб корпуса фильтра. Прижать корпус фильтра в горизонтальном направлении к стенке бассейна, чтобы присосались присоски. Обе дистанционные прокладки привинтить к корпусу насоса. Установить скиммер 03. | Перед первым вводом в эксплуатацию (и после случайного удаления воды из насоса, например, в результате слишком низкого уровня воды) необходимо наполнить в циркуляционный насос воду. Только в этом случае насос может засасывать воду. Не допускать режима работы всухую, так как в таком случае разрушается уплотнение вала. Наполнение выполняется с помощью поставляемого в комплекте вспомогательного элемента насоса 02 (диск с закрытым штуцером). Вспомогательный элемент насоса надеть на всасывающее отверстие скиммера. Теперь выполнять движения вспомогательного элемента под водой, аналогичные накачиванию насосом, пока скиммер не установится на корпусе фильтра и, в заключение, опять поднять. Скиммер поднимается вверх, этот процесс накачивания повторить несколько раз, при этом воздух удаляется из возвратной трубы. После завершения этого несколько раз повторяемого процесса снять вспомогательный элемент насоса со скиммера и выполнить пробный пуск насоса. | Наполнение выполняется с помощью вспомогательного элемента насоса повторно. Теперь фильтр готов к эксплуатации. Фильтрующий патрон следует заменять или очищать в тех случаях, если снижается производительность фильтра (снижение степени очистки поверхности воды, уменьшение количества воды из возвратного сопла). Для бассейнов под открытым небом очистка должна выполняться примерно каждую неделю. Фактическая периодичность зависит, естественно, от места расположения бассейна, т.е. от степени загрязнения (окружающие деревья, дороги, загрязнение воздуха и т.д. | 1. Вынуть из розетки штекерную вилку. 2. Поднять корзину фильтра предварительного фильтра. 3. Вынуть из корпуса фильтра внутренний корпус фильтра, состоящий из частей 06 и 08, с помощью крепежной скобы 05 – нажать эту скобу. 4. Отделить прозрачную верхнюю часть корпуса внутреннего фильтра 06 от части 08 (байонетное крепление). 5. Снять фильтрующий патрон с несущей трубы и вставить другой патрон. Надежно вдвинуть патрон, пока кольцо вкладыша не установится на днище вкладыша. 6. Внутренний корпус фильтра опять соединить с помощью байонетного крепления. 7 Комплектный внутренний корпус фильтра вставить в корпус фильтра и зафиксировать крепежную скобу в обоих соответствующих отверстиях. |
|  | Насос сразу начинает работу с полной производительностью, либо из возвратной трубы продолжает выходить воздух. (В этом случае дать насосу работать до тех пор, пока не будет достигнута полная производительность, прибл. 1 минута). Если же при работающем наосе не выходит ни вода, ни воздух, следует выполнить наполнение насоса водой. | Ежедневная длительность эксплуатации В течение суток (24 часов) длительность работы фильтра должна быть такой, чтобы за это время работы была дважды выполнена циркуляция содержимого бассейна. Пример: Содержимое бассейна 20 м3 (40 м3), Производительность фильтра 5 м3/ч (10 м3/ч). Ежесуточная длительность эксплуатации в часах = 2 х содержимое бассейна в м3 / производительность фильтра в м/ч. 20 х 2 / 5 = 40 х 2 / 10 = 8 часов |

| Специальный фильтр IS 6 |  | Фильтр должен быть установлен на краю бассейна таким образом, чтобы на циркуляционный насос не падали прямые солнечные лучи Если это невозможно, рекомендуется выключать фильтр на время полуденного солнца. При невыполнении этих условий за счет развития внутри корпуса насоса высокой температуры и срабатывания при этом тепловой защиты двигателя насос выключается. После незначительного охлаждения устройство тепловой защиты автоматически включает насос; при сохранении этих же температурных условий тепловая защита опять отключает насос; этот процесс многократно повторяется. Такой режим работы создает, естественно, бесполезную высокую тепловую нагрузку на двигатель и подшипники насоса. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 | Присоединительный диск донного очистителя | 10.1 | Нижняя часть корпуса насоса |
|  |  | 02 | Вспомогательный элемент насоса | 102 | Верхняя часть корпуса насоса |
|  |  | 03 | Скиммер |  |  |
|  |  | 04 | Корзина фильтра предварительной очистки | 10.3 | Всасывающая и возвратная труба |
|  |  | 05 | Крепежная скоба |  |  |
|  |  | 06 | Внутренний корпус фильтра, верхняя часть | 10.4 | Внутренние трубопроводы на стороне всасывания |
| Специальный фильтр IS 12 |  | 07 | Фильтрующий элемент | 10.5 | Внутренние трубопроводы на напорной стороне |
|  |  | 08 | Внутренний корпус фильтра, нижняя часть |  |  |
|  |  |  |  | 11. | Дистанционные прокладки |
|  |  | 09 | Корпус фильтра, комплект | 12. | Кабель со штекерной вилкой |
|  |  |  |  | 13. | Кабельный ввод |
|  |  |  |  | 14. | Гайка для кабельного ввода |
|  |  |  |  | 15. | Винты для крепления циркуляционного насоса |
|  |  |  |  | 16. | Присоски |
|  |  |  |  | 17. | Циркуляционный насос |
|  |  |  |  | 18. | Конденсатор |
|  |  |  |  | 19. | Кабельный жгут |
|  |  |  |  | 20. | Шланговый соединитель d=32 |
|  |  |  |  | 21. | Резиновая муфта |
|  |  |  |  | 22. | Муфта из поливинилхлорида |
|  |  |  |  | 23. | Шланговый соединитель d=40 |

Гарантия 1 год с даты продажи

Дата продажи : ………………….

М.П.