# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ТОР S 500

МОНТАЖ

1. Общие указания по выбору места установки.

- Место установки агрегата должно соответствовать следующим требованиям: Темп. воздуха (+5) - (+38)°С, относительная влажность воздуха не более 98%, недопустимо попадание воды на электродвигатель насоса.

- Агрегат может располагаться не ниже 5 м и не выше 0,5 м от поверхности воды бассейна.

2. Заполнение ёмкости агрегата кварцевым песком.

- Отверните накидную гайку, соединяющую насос со шлангом.

- Отверните болты хомутов, соединяющих клапан с ёмкостью фильтра и снимите хомуты.

- Поднимите клапан на 15 см и осторожно отсоедините от него патрубок с водозаборной «звездой».

- Установите патрубок с водозаборной «звездой» так, чтобы центр «звезды» стоял на выступе центра дна ёмкости, и, придерживая пальцами патрубок, наденьте на этот патрубок центровку - крышку.

- Медленно и аккуратно засыпайте 25 кг спец. песка фракцией 0.4-0.8 мм через отверстия в центровке - крышке.

- После того, как песок засыпан, снимите центровку - крышку и аккуратно, с помощью узкой лопатки с длинной ручкой разровняйте песок.

- Залейте ёмкость чистой холодной водой на 5 см ниже края горловины ёмкости.

- Убедитесь в том, что уплотнительное резиновое кольцо надето на клапан вплотную к прижимному бортику, если это не так, установите кольцо на его место.

- Медленно и аккуратно наденьте клапан на патрубок, и, поворачивая его вокруг оси, зафиксируйте его таким образом, чтобы накидная гайка шланга стыковалась с ответной частью на насосе.

- Установите хомуты, снятые согласно пункту 2.2. на прежнее место. Вставьте стяжные болты и ответные гайки в отверстия стяжных хомутов и слегка наживите болты на гайки.

- Равномерно и поочерёдно заворачивайте болты хомутов с помощью отвёртки без применения каких-либо дополнительных рычагов до тех пор, пока не почувствуете значительного сопротивления.

- Соедините накидную гайку шланга с патрубком насоса затяните её руками без применения каких-либо рычагов.

- Подключение фильтровальной установки к бассейну.

- Присоедините всасывающий штуцер насоса к трубопроводу забора воды из бассейна.

- Присоедините выход клапана с надписью «becken pool» к трубопроводу нагнетания воды обратно в бассейн.

- Присоедините выход клапана с надписью «kanal drain» к канализации.

Фильтровальная установка готова к эксплуатации. Инструкция по эксплуатации прилагается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Ввод в эксплуатацию.

- Отверните накидную гайку соединяющую всасывающий штуцер насоса с волосоловкой.

- Заполните волосоловку чистой холодной водой до краёв.

- Установите рукоятку клапана так, что-бы стрелка рукоятки находилась в сегменте «1».

- Наверните накидную гайку с всасывающим штуцером на корпус волосоловки и затяните её двумя руками без применения каких - либо дополнительных рычагов.

- Заполните бассейн водой до уровня предусмотренного для купания.

- Включите вилку насоса к электросети 220 В, 50 Hz. Насос заработает и давление на манометре клапана фильтра будет возрастать, через 3 - 5 минут стрелка манометра достигнет отметки 0,4 bar и воздух из волосоловки насоса исчезнет. Это можно визуально проконтролировать через прозрачную крышку волосоловки. При этом фильтровальная установка находится в режиме фильтрации.

- ВНИМАНИЕ! Если из волосоловки насоса не удаляется воздух в течении 5-7 минут, следует отключить насос и заполнить трубопровод забора воды из бассейна водой а за тем повторить пункт 1.6.

- Режим непрерывной работы насоса: 3 часа, затем необходим перерыв не менее 10 минут.

- Режим фильтрации.

- Трубопроводы нагнетания и забора воды бассейна открыты.

- Положение клапана фильтровальной установки «1»

- Промывка фильтра.

3.1. Трубопроводы нагнетания и забора воды бассейна открыты.

3.2. Выключите насос фильтра

3.3. Переведите клапан фильтровальной установки в положение «2»

3.4. Включите насос на 3 минуты, выключите насос.

3.5. Переведите клапан в положение «3»

- Включите насос на 30 сек., выключите насос.

- Переведите клапан фильтра в положение «1»

- Промывку фильтра следует производить не реже 1 раза в 2 нели эксплуатации бассейна, а так-же в случаях, если показания манометра выше зелёной зоны шкалы.

- ВНИМАНИЕ!

- Недопустима работа насоса «в сухую», т. е. без воды, это ведёт к выходу насоса из строя и утере гарантии.

- Недопустимо переключение клапана при включенном насосе, это приведёт к выходу из строя клапана и утере гарантии.

- Недопустимо закрытие заборного и нагнетающего трубопроводов бассейна при работающем насосе. Это приведёт к выходу из строя насоса, клапана и утере гарантии.

- Рекомендации

Рекомендуем использовать таймер для установки режима фильтрации.

Гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание осуществляет фирма-поставщик.

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………

М.П.