## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Электронный центр информации и управления EIS – управляет техникой всего бассейна

Электронный блок поставляется в Россию фирмой «НОВУМ»

С-Петербург (тел.327-56-64) отдельно или смонтированным на панели в комплекте с обогревательными приборами (теплообменником, водонагревателем).

# Функциональные возможности использования

- управление фильтровальной установкой

- управление автоматическим многопозиционным  клапаном

- управление подогревом воды с индикацией  температуры

- управление освещением  по таймеру

- автоматическое открывание/закрытие  покрытия  бассейна

- управление приборами очистки бассейна  (донным  пылесосом)

- подключение автоматических установок химической  обработки

- информация о монтажной фирме, необходимых сроках сервиса

Блок пригоден для влажных помещений и поставляется вместе с датчиком температуры.

EIS - универсальное управление для бассейнов с любой фильтровальной установкой на 230/400В 0-8А.

# Руководство по монтажу и эксплуатации

Электронный центр информации и управления EIS – управляет техникой всего бассейна.

- Выбирайте место  установки  с  учетом  читаемости  дисплея. Учитывайте  длину  кабеля

температурного датчика – 2 метра. Монтаж осуществляется 3 шурупами согласно карте  А.

- Подключение к электрической сети осуществляется через УЗО (< 30 мА).

- Подключите фильтровальный насос, отопительные приборы и т.д. к клеммам согласно схеме.

- Включите сеть.

- Установите рабочий режим, время, температуру и номинальный ток двигателя. Значение номинального тока должно быть обязательно установлено.

- Сейчас работой бассейна управляет центр.

Подробное описание:

Подключение насоса:

115B/230B/400B. Выбирайте подключение согласно Вашему насосу.

Внимание: Ошибочное переключение на 115 B при наличии 230 В приведет к поломке.

Этот случай не является гарантийным.

Клеммы для фазы: сеть –L1, насос L1P

Подключение нагревателя:

Допустимая нагрузка на этом выходе 2А/230B. При более мощных нагревателях требуется дополнительный пускатель  (арт.56521420)

Подключение многопозиционного  клапана(например - модель Badutronic MWV):

клемма 14 (2) -  нуль

клемма 15 (4) -  контакт включения

клемма 23 (3) -  контакт включения (равные фазы)

клемма 24 (1) -  фаза

Подключите согласно указаниям  по клапану

При использовании  этой функции -удалите перемычку.

Подключение датчика потока:

При использовании датчика потока следует удалить перемычку между клеммами 16 и 25.

Защита двигателя:  Двигатель насоса может быть оборудован предохранителем - выключателем. В этом случае  удалите перемычку между клеммами 16 и 26.

Меню (картина стр.8)

А) 	Сервисный включатель - при отключении блока данная программа сохраняется в течении 3 часов.

Б) 	Кнопка  подтверждения  и  управления  меню.

С) 	Кнопка “дальше”  для  управления  меню.

Д/E)  	Кнопки вверх / вниз.

Дисплей показывает в 1. строке день/время /рабочий режим. Во 2. сроке указана заданная/фактическая  температура.

Электрическое подключение нагревателя должно производиться квалифицированным специалистом.

Внимание! Подключать только со стабилизатором напряжения.

Неправильное подключение приводит к потере гарантии.

Программирование

- Режим работы фильтровальной установки

OFF – выключено

AUTO – автоматический  режим работы фильтровальной установки по установленному времени

ON –  включено в режиме постоянной работы

1 х           вход в меню режима работы

При помощи кнопок                выбрать режим работы фильтровальной установки.

Выбранный режим мерцает.

Нажать кнопку   OK для запоминания выбранного режима. Попадаете в основное меню.

- Режим работы нагрева воды в бассейне

OFF – выключено

AUTO – автоматический режим работы по установлению температуры.

2 х           вход в меню режима работы нагрева воды в бассейне

При помощи кнопок                выбрать режим работы нагрева воды в бассейне.

Выбранный режим мерцает.

Нажать кнопку   OK для запоминания выбранного режима. Для охлаждения нагревателя отопительный насос работает  на 5 минут дольше, чем нагреватель.

- Задание температуры воды в бассейне

3 х           вход в меню задания требуемой температуры воды в бассейне

При помощи кнопок                задать необходимую температуру

Нажать кнопку   OK для запоминания заданной температуры и индикации на дисплее.

- Программирование работы фильтровальной установки

4 х           вход в меню программирования работы фильтровальной установки

При помощи кнопок                задать день недели включения фильтровальной установки

1 х             переключение на часы

При помощи кнопок                задать час включения фильтровальной установки

1 х             переключение на минуты

При помощи кнопок                задать минуту включения фильтровальной установки

Нажать кнопку   OK для запоминания времени включения фильтровальной установки и

перехода к заданию времени выключения фильтровальной установки.

Время выключения фильтровальной установки задается также как и время включения.

Дисплей одновременно информирует о времени включения и выключения.

Всего в вашем распоряжении 14 программ на включение  /  выключение.

Каждое время  включения либо выключения задавайте отдельно.

Кнопкой  ОК  вы можете проконтролировать заданную вами программу.

- Выставление актуального времени

6 х          вход в меню выставления актуального времени

При помощи кнопок                задать день недели

1 х             переключение на часы

При помощи кнопок                задать час

1 х             переключение на минуты

При помощи кнопок                задать минуту

Нажать кнопку   OK для запоминания актукального времени и индикации на дисплее.

- Выбор языка отображения информации на дисплее

7 х           вход в меню выбора языка

При помощи кнопок                задать немецкий либо английский язык

Нажать кнопку ОК для запоминания и перевода дисплея в выбранный вами языкю

- Обнуление программы  работы фильтровальной установки

8 х           вход в режим обнуления программ

Нажать кнопку ОК для обнуления программ.

Пуск после автоматического отключения режим ОК- Reset.

При помощи этой функции Вы сможете после отключения из-за перегрузки снова пускать оборудование. Если ошибка возникает повторно, то необходима проверка специалистом .

Некоторые возможные неисправности / перегрузка:

а) ток насосного двигателя установлен слишком низким.

б) рабочее колесо насоса блокировано.

в) отсутствие фазы в электроснабжении

д) повреждение подшипника.

Изменения в системе управления (работы производятся специалистом)

Нажимать DK и  одновременно - дальше двигаться кнопкой  как обычно

а) установка температуры

Вы имеете возможность регулировать установленную температуру на +/- 2С

б) установка тока двигателя

Вы имеете возможность установить номинальный ток двигателя насоса – защита от перегрузки.

Второе значение на дисплее – это актуальное значение тока двигателя.

в) бегающая строка

Здесь вводится название фирмы и телефон вызова сервиса максимально 50 знаков.

Значения сохраняются при отсутствии напряжения в сети в течении 3 часов.

Использование защиты от сухого хода, защиты двигателя

Данное дополнительное оборудование подключается на месте переключения на указанные клеммы.

Приборы должны быть устроены так, что они открывают контакт  в случае неисправности. На дисплее появляется надпись  Trockenlaufschutz / Motorschutz  в случае такой неисправности.

Дополнительное оборудование (приобретается отдельно):

56 00 201 	датчик температур

213 401 		многопозиционный клапан (отдельный монтаж) 50 мм

216 301		многопозиционный клапан (монтаж на фильтровальной емкости) 50 мм

56 052 0013 	доп.пускатель для эл.нагревателя до 13 кВт /400 В

56 052 1420 	доп.пускатель для эл.нагревателя до 20 кВт /400 В

56 052 2163 	доп.пускатель для эл.нагревателя до 63 кВт /400 В

Комплект поставки:

- центр

- датчик температуры

- паспорт / руководство по эксплуатации

Изготовитель:

Фирма MTS, Германия

Гарантия 1 год с даты продажи.

Дата продажи: …………………

М.П.